## Slide 1
古川東ロータリークラブ
最終例会報告
米山記念奨学生としての感謝と研究成果
劉 瀛
（東北工業大学大学院）
2025年9月9日
Notes: こんにちは。古川東ロータリークラブ米山記念奨学生の劉瀛と申します。
「古川東ロータリークラブ最終例会報告 米山記念奨学生としての感謝と研究成果」を発表いたします
どうぞよろしくお願いいたします。

## Slide 2
審査発表
Notes: 古川東ロータリークラブの先輩方の経済支援のおかげで、日本で最後半年の博士後期課程勉強を無事に修了することができました。こちらの写真は、先日大学で行われた博士論文審査発表会です。3名の先生に審査委員を務めていただきました。博士論文最後の謝辞（しゃじ）においても、古川東ロータリークラブに対する感謝を表しました。
、日本最後半年の留学生活を送る機会に恵まれたことを、心から感謝しています。その間、多くの先輩方からご配慮をいただき、貴重で充実した博士課程の学びを無事に修了することができました。先日博士論文審査発表。也在博士论文的致谢里写到了xxxx

## Slide 3
College of Science & Technology Ningbo University
(寧波大学科学技術学院)
Notes: 卒業した後、この大学へ仕事に行く可能性が高いと思っています。この大学の所在地は、寧波ロータリークラブがありそうです。でも、ロータリークラブに参加できる人は社会で地位のある人と思っています。しっかり教授に頑張りたいと思います。
そして、ロータリークラブの四つのテスト、半年の例会において、この四つのテストは頭に強く印象に残りました。さらに、古川東ロータリークラブ、よいことのために手を取り合おう。私も暗記しました。

## Slide 4
研究内容
研究成果
研究課題
参加した活動
Notes: 次に、報告は以下の４つの部分に分けて、ご説明いたします。

## Slide 5
空調システムにおける軽量型BIM設計ツールの開発に関する研究
BIMモデルはデータ量が大きく、表示に時間がかかる
大規模空調設計には高性能PCが不可欠
中小事務所や管理者には導入が難しい
研究内容
図１ 大規模で複雑な空調システム
（新菱冷熱工業株式会社）
Notes: 私の博士論文の研究テーマは「空調システムにおける軽量型BIM設計ツールの開発に関する研究」です。
既存のBIMソフトウェアは3次元ベースでモデルを作成しているため、ソフトウェアのデータ容量が膨大であり、BIMモデルの表示に時間がかかります。大規模で複雑な空調システム、例えば、（図１に示すように）新菱冷熱工業株式会社が提供した現場の大規模空調システムを設計する際に、パソコンの推奨メモリが64GB、ディスク空き容量が30GBとなっており、そのため、BIMソフトウェア導入のハードルが高くなっています。BIM設計事務所や施工会社にとっては、高性能パソコンの導入は可能ですが、小規模設計事務所や建物管理者にとっては、非常に厳しいと考えられています。

## Slide 6
1.1 軽量型空調設備BIM設計ツールの提案
図２ 空調システムにおける軽量型BIM設計ツール
表１：設備要素の属性一覧
研究内容
Notes: そこで、私の研究内容は主にBIMデータの軽量化を目標として、２次元作業面と３次元作業面を連携しながら、２次元操作を中心に軽量型空調設備BIM設計ツールを開発しました。
まず、ユーザーはカスタム属性によぅて、表１に示すように、吹出口、ダクト、空調機の設置高さを設定することができます。さらに吹出口を作成する際に初期風量値を設定する必要があります。
設備要素の幾何形状は、外部の設備メーカーが提供する BIM 設備データベースに基づいて構築します。
さらに LOD 技術を活用して、視点とモデルとの距離に基づいて、普通モデル（LOD1）と軽量化モデル（LOD0）を適応的に切替えることができます。

## Slide 7
1.2 LODに基づいた空調システムモデルの定義と切り替え
near
far
臨界距離
(視点)
研究内容
Notes: LOD切り替えの原理については、視点からモデルまでの距離を計算して、その結果を指定された臨界距離と比较する。距離が指定された臨界距離より小さい場合には，普通のモデル(LOD1)を表示し、逆に，距離が臨界距離を超えると，軽量化モデル(LOD0)に切り替えて表示されます 按下ESC
計算された視点とモデルの距離に基づいて、モデルの距離が指定された臨界距離(画横线)よりも小さい場合(画横线)、普通のモデル(LOD1)が表示されます。逆に、この臨界距離を超えると、軽量化モデル(LOD0)に切り替えて表示されます 按下ESC
本研究では、（画）視点からオブジェクトまでの距離に応じたデータ軽量化技術を用いて、計算されたカメラとモデルの距離に基づいて、普通モデルLOD1と軽量化モデルLOD0を適応的に切り替えます。
カメラとモデルの距離が指定された臨界距離(画横线)よりも小さい場合(画横线)、普通のモデル(LOD1)が表示されます。この臨界距離を超えると、LOD0の軽量化モデルに切り替えて表示されます

## Slide 8
研究内容
Notes: より詳しく説明するために、本研究で開発したツールをアニメーションでデモを行います。まずは吹出口（ふきだしぐち）と空調機の作成です、モデルを作成する際に、すべてのモデルがLOD0の輪郭ボックスで表示されています。さらに、ダクトの作成です、ダクトと設備を接続すると、エルボ、クロス継手、垂直のダクトを自動的に作成できます。そして、LOD1のモードに切り替えて、詳細な幾何形状が表示されます。視点と各モデルの距離に応じて、普通モデルと軽量化モデルを適応的に切り替えます。そして（soribri出来再暂停）、作成した空調システムをIFCファイルに変換し、solibri anywhereによって表示されます。風量の計算もできます。ダクトの管径は風量の数値（すうち）によって変化が生じました。外部の設備データベースと連携して、設備の更新が簡単にできます。引き続き新しいIFCファイルを作成しました、計算したダクトの風量は表示することができます。

## Slide 9
1.3 IFCに基づいた空調システムにおける幾何情報とセマンティック情報を分離する提案
表２： GLBとドキュメントを用いた幾何情報とセマンティック情報の分離結果
研究内容
図１ 大規模で複雑な空調システム
新菱冷熱工業株式会社（出力したIFCファイルのサイズ：744 MB ）
Notes: 本研究では、もう一つの大規模な空調システムデータに対する軽量化方法を提案しました。提案する空調システムIFCデータ幾何情報とセマンティック情報を分離する方法によって、図１と表２に示すように、元の744MBのIFC空調システムは、幾何情報をGLBに変換し、セマンティック情報をグラフデータベースArangoDBのドキュメント構造に変換することで、575.14MBのデータ削減（さくげん）を実現し、削減率は77.3%に達しました。

## Slide 10
1.4 ArangoDBグラフデータに基づいた空調システム分析の検証
新菱冷熱工業株式会社
2階のダクトシステム（ケース1）
研究内容
Notes: さらに、ArangoDBに保存した空調システムのグラフデータを使ってシステム分析を行います。まず、図の示すように、新菱冷熱工業株式会社より提供された実際の現場空調設備システムの2フロア分のデータを選定しました。図の中では、赤色でハイライトされた送風システムが一つ選定されました。。これをCase1として、グラフデータに基づいたシステム分析の検証を進めていきます。
接下来对ArangoDB存储的空调系统图数据进行系统分析，首先选取了新菱冷熱工業株式会社提供的现场真实空调设备系统的2层楼数据，如图6.9所示。图中高亮选取了一个红色的送风系统，接下来将其作为Case1进行图数据系统分析验证。

## Slide 11
ArangoDBにおけるケース1システムの可視化
研究内容
Notes: この図は、選択された赤色送風システムのグラフモデル表示です。右下の拡大部分では、空調機AHUがノードとして、方向を持つダクトで定義されたエッジに沿って下流側の他の要素に探します。
该图为选中的红色送风系统的图模型展示，右下角放大区域可以看到送风机AHU作为Node沿着带有方向的风管定义的Edge找到下游的其他元素。

## Slide 12
Figure 6.12: Critical paths of different levels for Case 1 in ArangoDB
研究内容
Notes: この図は、当該送風システムに対して異なるレベルのクリティカルパスを区分した結果を示しています。拡大部分では、選択された1つのチャンバーと、その下流側の圧力損失値を確認できました。
这张图显示对该送风系统进行不同等级关键路径划分的结果，放大区域可以看到选中的一个チャンバー，其下游两侧的压力损失值。

## Slide 13
3階建て建物の給排水システム（ケース2–5）
研究内容
Notes: 図に示すように、新菱冷熱工業株式会社の現場データを分析すると同時に、空調冷水および冷却水システムについても同様の分析を行いました。このシステムは全体で4つのケースから構成されており、それぞれ冷水供給システム、冷水戻りシステム、冷却水供給システム、冷却水戻りシステムです

## Slide 14
研究内容
Notes: これらはCase2からCase5までの分析結果です
这些是case2到case5的分析结果

## Slide 15
研究内容
Notes: 冷水戻りシステム

## Slide 16
研究内容

## Slide 17
研究内容

## Slide 18
Case1からCase6までのオブジェクト数の比較
オブジェクト数の削減
研究内容
1.5 結果と性能評価
Notes: 解析結果から、Case1からCase6までのIFCエンティティ数の合計値と、それに対応するグラフデータのエンティティ数の合計を比較することで、グラフデータではエンティティ数が著しく削減されていることが明らかとなりました。新菱冷熱工業株式会社のCase1を例にとると、1091個のエンティティが削減されており、すべてのケースにおいて平均削減率は70％以上となっています。
实验结果表明，通过case1到case6的IFC实体数量总和与对应的图数据的实体数量总和进行比较，可以看到实体数量在图数据中发生了显著的减少。以新菱冷熱工業株式会社的Case1为例，减少了1091个实体，所有的case平均削减率都在70%以上。
上面是case1到6的IFC总计，下面是图数据库数据，消减了多少。Case1可以详述，其他的case也消减了70%以上。

## Slide 19
2. 研究成果
Deng H, Liu Y, et al. Web-based approach for systematic analysis and interactive visualization of the industry foundation classes data: a case study in duct design[J]. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2023, 22(3): 1361-1372.
Liu, Ying, and Lei Xu. "Research on the Lightweight BIM System for Duct Design." Journal of Asian urban environment (2024): 331-336
Liu, Ying, and Lei Xu. " An Integrated Graph Database Solution to Analyze BIM Information for Heating, Ventilation, and Air Conditioning Systems." Journal of Environmental Engineering (Japan)
日本建築学会論文集黄表紙（再査読）
劉 瀛, 許 雷. 空調設備におけるBIM設計システムの軽量化に関する研究:その３LOD に基づいた図形情 報の表現と設備要素の定義. 日本建築学会大会学術講演梗概-情報システム技術 2024, p45-46, 2024
劉 瀛, 佐々木 梨陽, 許 雷. 空調設備におけるBIM設計システムの軽量化に関する研究:その３設備データベース との連携. 第１３回空気調和衛生工学会東北支部学術・技術報告会, p61-62, 2024
許 雷, 劉 瀛. 空調冷水システムBIMデータの構築とIFC情報解析に関する研究. 日本建築学会東北支部研究報告集. 計画系, p55-56, 2025
劉 瀛, 許 雷. 空調設備におけるBIM設計システムの軽量化に関する研究:その２ダクト設計用BIMツール の構築. 日本建築学会大会学術講演梗概-情報システム技術 2023, p85-86, 2023
劉 瀛, 許 雷. 空調設備におけるBIM設計システムの軽量化に関する研究:その２ダクト設計用BIMツール の構築. 日本建築学会大会学術講演梗概-情報システム技術 2023, p85-86, 2023
劉 瀛, 劉 雨萌, 許 雷. IFCを活用した給水システムの設計手法に関する提案 その1 給水システムのIFCデータの構築. 第１２回空気調和衛生工学会東北支部学術・技術報告会, p71-72, 2023
①審査論文
②論文（口頭発表）
Notes: 以上の研究に基づいて、以下の論文を発表しました。

## Slide 20
2. 研究成果
図３ モロッコ・マラケシュBIMサミット
図４ スペイン・バレンシアBIMサミット
Web-based IFC Visualization Approach in MEP Engineering for the optimum management of building energy in HVAC -A case study in duct design-. buildingSMART International Summit - Marrakesh 2024, Morocco, Oct. 1-3, 2024 (モロッコ・マラケシュBIMサミット(図３))
Development of a Lightweight BIM System for Duct Design. buildingSMART International Summit - Valencia 2024, Spain. March 14, 2024
(スペイン・バレンシアBIMサミット(図４))
③国際会議（口頭発表）
Notes: 図３と図４の示すように、2024年10月のモロッコBIMサミットと2024年3月のスペインBIMサミットにおいて、それぞれ学術発表を行いました。。

## Slide 21
2. 研究成果
④3D都市モデルの開発コンテスト
図５ ３Ｄ都市モデルと広告連携アプリ（EASY GO）
Notes: そして、本研究室の大学院生２名と一緒にチームを組み、国土交通省が主催したプラトー アワード 2023コンテストに参加し、開発した３次元都市モデルと広告の連携アプリを発表しました

## Slide 22
2. 研究成果
⑤受賞
2024年10月12日∼14日に東京で開催された第21回アジア都市環境国際会議（International Conference of Asia Institute of Urban Environment AIUE 2024）において、「最優秀発表賞」を受賞しました(図６)。
2023年∼2025年に東北工業大学で「成績優秀者賞」を受賞しました(図７)。
修士課程中に自主開発したBIMデータ検索ツール「IfcWebExplorer」を、2023年3月にGitHubで公開し、2021年8月に中国のコンピュータソフトウェア著作権を取得しました(図８)
図６ 最優秀発表賞
（第21回アジア都市環境国際会議）
図７ 成績優秀者賞
図８ コンピュータソフトウェア著作権
Notes: 以下は受賞状況です

## Slide 23
3. 研究課題
2021年4月∼2024年3月
日本学術振興会，空調設備におけるBIM設計システムの軽量化と 情報の見える化に関する研究
2022年4月∼2023年3月
建装工業株式会社，BIM 活用によるマンションリニューアル事業の生産性向上に関する研究 –足場面積の計算ツールの開発–
2024年8月∼2025年7月
新菱冷熱工業株式会社，ダクトシステムにおける軽量型IFCデータの可視化に関する研究
Notes: 博士三年間にわたり、以下の課題に取り組んでいました。

## Slide 24
4. 参加した活動
2022年10月∼2025年9月
研究室でのティーチングアシスタント活動
2024年9月∼2024年10月
SECOM株式会社IS研究所夏季インターンシップ 「BIMデータを用いた図面解析システムの試作」
2022年10月から、仙台観光国際協会に所属する八木山市民センター日本語ティールームに参加し、芋煮会や運動会などのイベントにも参加しました(図９)。国際理解授業に参加しました(図１０)
2024年8月から、仙台市の囲碁同好会に参加し、日本のおじいさんやおばあさんと囲碁を切磋琢磨できることがとても嬉しいです(図１１)
2024年11月から仙台峰友会に参加し、週末と祝日なと、サークルの皆様と一緒に登山活動に参加することを楽しんでいます(図１２)
図９ 八木山市民センター
日本語ティールーム
図１０ 国際理解授業
図１１ 八木山囲碁同好会
図１２ 仙台峰友会
Notes: 研究以外の活動もたくさん参加しました。
切磋琢磨せっさたくま

## Slide 25
古川東ロータリークラブ
最終例会報告
米山記念奨学生としての感謝と研究成果
劉 瀛
（東北工業大学大学院）
2025年9月9日
Notes: 最後、改めて、古川東ロータリークラブの先輩方のご支援に深く感謝申し上げます。中国に戻ってから、奉仕活動および日中友好の促進に貢献できるよう努めてまいります。
以上でご清聴どうもありがとうございました。

## Slide 26
6. System implementation and case study
6.4.1 Analysis of a supply air system from Shinryo Corporation Innovation Hub
Figure 6.13: Visualization of level 1 and level 2 critical paths in a Web3D scene
Notes: 抽出したクリティカルパスの見える化を実現しました。
最终关键路径的结果还可以传递到基于Web3D的三维界面进行高亮显示。

## Slide 27
研究内容
Notes: より詳しく説明するために、本研究で開発したツールをアニメーションでデモを行います。まずは吹出口（ふきだしぐち）と空調機の作成です、モデルを作成する際に、すべてのモデルがLOD0の輪郭ボックスで表示されています。さらに、ダクトの作成です、ダクトと設備を接続すると、エルボ、クロス継手、垂直のダクトを自動的に作成できます。そして、LOD1のモードに切り替えて、詳細な幾何形状が表示されます。視点と各モデルの距離に応じて、普通モデルと軽量化モデルを適応的に切り替えます。そして（soribri出来再暂停）、作成した空調システムをIFCファイルに変換し、solibri anywhereによって表示されます。風量の計算もできます。ダクトの管径は風量の数値（すうち）によって変化が生じました。外部の設備データベースと連携して、設備の更新が簡単にできます。引き続き新しいIFCファイルを作成しました、計算したダクトの風量は表示することができます。

## Slide 28
Introduction
1.2 Research status and problems (研究状況と問題)
Barriers to the adoption of BIM technology
Data lightweighting problems of HVAC systems based on IFC
Integration of graph databases with BIM
Notes: しかし、現在までにBIM技術には、以下の3つの問題が依然として存在しています。
一つ目はBIM技術普及に関する問題点です
二つ目はIFCに基づいた空調システムにおけるデータの軽量化問題です。
三つ目はグラフデータベースとBIM技術の統合に関する問題です。

## Slide 29
Introduction
1.2.1 Barriers to the adoption of BIM technology (BIM技術普及に関する支障)
Figure 1.1: Barriers to using BIM (from a survey of Japan Association of Architectural Firms in 2019)
Figure 1.2: Barriers to using BIM (from a survey of NBS BIM Report in 2020)
Notes: まずはBIM技術普及に関する支障です
図1.1に示すように、日本建築士事務所協会連合会による調査では、回答者の中で最も多い50.7％の人が、BIM技術の普及を妨げる最も重要な理由として、BIMソフトウェアの高額な費用を挙げています。
同様に、図1.2では、イギリスの調査では約46％の回答者がBIMソフトウェアが高いと指摘しています。
イギリスNBSのBIM調査によるもので、ここでも46％の回答者が、BIMソフトウェアの費用や、BIMを使用するために必要となる高性能コンピュータハードウェアの費用が、BIM普及を大きく阻害する重要な要因であると示しています。

## Slide 30
Introduction
1.2.2 Data lightweighting problems of HVAC systems based on IFC
(IFCに基づいた空調システムにおけるデータの軽量化問題)
現在の多くの研究において、IFCに基づいた複雑な空調システムは、幾何情報とセマンティック情報を分離することで軽量化を実現している。主に採用されている方法は、IFCの幾何情報をGLBファイルに変換し、セマンティック情報をJSONとして保存するものである。しかし、この分離手法では、更新時にセマンティック情報の欠落やデータ更新異常といったリスクが生じ、複数ユーザーによるリアルタイムなデータ更新の要求を満たすことが難しい。
Notes: 次にIFCに基づいた空調システムにおけるデータの軽量化問題です。
現在の多くの研究において、IFCに基づく複雑なHVACシステムは、幾何情報とセマンティック情報を分離することで軽量化を実現している。主に採用されている方法は、IFCの幾何情報をGLBファイルに変換し、セマンティック情報をJSONとして保存するものである。しかし、この分離手法では、更新時にセマンティック情報の欠落（けつらく）やデータ更新異常といったリスクが生じ、複数ユーザーによるリアルタイムなデータ更新の要求を満たすことが難しいです。

## Slide 31
Introduction
1.2.3 Integration of graph databases with BIM (グラフデータベースとBIM技術の統合)
既存のグラフデータベースとBIMの統合研究において、一般的な方法として、IFCの基本エンティティをグラフのノードに、関係エンティティをエッジにマッピングする手法が用いられている。この方法により、あらゆる分野のIFCファイル情報をグラフデータへ変換することが可能である。しかし、システムの規模の拡大とともに、エンティティの数が膨大となる、システム解析の効率が悪くなる。
Notes: 最後の問題はグラフデータベースとBIM技術の統合です。
既存のグラフデータベースとBIMの統合研究において、一般的な方法として、IFCの基本エンティティをグラフのノードに、関係エンティティをエッジにマッピングする手法が用いられている。この方法により、あらゆる分野のIFCファイル情報をグラフデータへ変換することが可能である。しかし、システムの規模の拡大とともに、エンティティの数が膨大となる、システム解析の効率が悪くなる。

## Slide 32
Introduction
1.3 Research objectives and main contributions (研究目標と主要貢献)
Figure 1.3: Step 1- Development of a lightweight HVAC
system design tool based on WebGL
Figure 1.5: Step 2- Proposal for separating geometric and semantic information in HVAC system based on IFC
Figure 1.6: Step 3- Visualization and system analysis of HVAC system models based on ArangoDB
Development on a BIM‑based Lightweight Design Solution for HVAC Systems
(BIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューション)
Notes: そこで、上記3つの問題を踏まえ、本研究ではBIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューションを提案しました。本ソリューションには以上の3つのステップが含まれています。第1のステップは、WebGLに基づいた軽量化空調システム設計ツール の開発です。第2のステップは、複雑なIFC空調システムに対して、幾何情報とセマンティック情報を分離する手法を提案することで、軽量化の目標を実現します。第3のステップは、グラフデータベースArangoDBを用いて空調システムモデルの 可視化とシステム解析 を実現します

## Slide 33
2. Literature review
WebBIM visualization technology
Current status of BIM data lightweighting research
Application of graph database
Notes: 次は文献調査
Literature review

## Slide 34
3. A lightweight HVAC system design approach based on BIM and WebGL
Step 1. Development of lightweight HVAC system design tool based on WebGL
(WebGLに基づいた軽量化空調システム設計ツール の開発)
Development on a BIM‑based Lightweight Design
Solution for HVAC Systems
(BIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューション)
Notes: （鼠标指HVAC IFC data）この方法によって空調システムのIFCデータを出力することに成功しました。続いて第2のステップでは、
複雑なIFC空調システムに対して、幾何情報とセマンティック情報を分離することで、データ軽量化の目標を実現していきます

## Slide 35
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
4.1 IFC-based method for separating geometric and semantic information in HVAC systems
(IFCに基づいたHVACシステムにおける幾何情報とセマンティック情報の分離手法)
4.1.1 A method for splitting IFC geometric information based on GLB format
(GLBフォーマットに基づいたIFC幾何情報の分離手法)
Figure 4.1: Splitting IFC geometric information into GLB
(IFC幾何情報をGLBに変換)
Notes: 複雑な空調システムは、複数のフロアやサブシステムを伴うことが多く、エンティティ数が膨大なIFCファイルは、解析や読み込みの際に時間がかかります。そこで本研究では、IFCで定義されたシステムとフロアに基づいて幾何情報を分離し、最終的に各システム・各フロアごとにGLBファイルとして出力する方法を提案します。
复杂的空调系统常常伴随着多个楼层和子系统，实体数量庞大的空调系统IFC文件在解析和加载时会增加对计算机硬件性能的消耗。本研究提出将复杂规模的空调系统几何信息按照IFC定义的系统和楼层进行拆分，最终输出每个系统和楼层的GLB文件。

## Slide 36
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
4.1.2 A method for splitting IFC semantic information based on the document structure of the multi-model database ArangoDB
(マルチモデルデータベースArangoDBのドキュメント構造に基づいたIFCセマンティック情報の分離手法)
Figure 4.2: Splitting IFC semantic information into ArangoDB
(IFCセマンティック情報をArangoDBに変換)
4.1 IFC-based method for separating geometric and semantic information in HVAC systems
(IFCに基づいたHVACシステムにおける幾何情報とセマンティック情報の分離手法)
Notes: このあと、複雑な空調システムのセマンティック情報を分離します。幾何情報と同様にシステムとフロアに基づいて分割します。最終的に、分離したセマンティック情報はマルチモデルデータベースArangoDBに格納します。

## Slide 37
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
Figure 4.5: Examples of Semantic Information
4.1.2 マルチモデルデータベースArangoDBのドキュメント構造に基づいたIFCセマンティック情報の分離手法
Notes: 図4.5では、セマンティック情報はArangoDBに保存するケースを示しています。図4.5(a)は空調システムのある吹出口のセマンティック情報で、元のIFCのタイプや名称に加えて、Psets属性も含まれています。同様に、図4.5(b)と(c)は、それぞれ空調システムの一つの送風システムと、1階のセマンティック情報を示しています。
图4.5演示了语义信息在ArangoDB中的存储案例。图4.5(a)是空调系统中某个送风口的语义信息，它包括原始IFC的类型，名称等，同时还包括附加的Psets属性。同理，图4.5(b)和(c)分别展示了空调系统中的一个送风系统和1楼的语义信息

## Slide 38
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
4.2.2 An approach for converting IFC Data of HVAC System into graph Structure
Figure 4.10: IFC and graph data structure for duct with two fittings
Figure 4.11: Definition of the Node object
Figure 4.12: Definition of the Edge object
17
5
Notes: 次に、本研究で提案する空調システムに向けたIFCデータからグラフデータ構造への変換方法についてご説明いたします。図4.10(a)に示す設備関係接続図のように、空調システムには流れ方向の定義が存在するため、図4.10(b)のIFCで定義される接続関係の中では、IfcDistributionPort、IfcRelNests、IfcRelConnectsPorts といったエンティティが、設備間の接続関係を定義するために特化しています。
また、図4.11と図4.12に示すように、グラフデータベースは Node と Edge の定義が提供しており、各NodeはEdgeを介して接続されることができ、さらにEdgeには方向属性が存在します。したがって、このような保存方式は流れ方向を有する空調システムの構造化保存に非常に適しています。そこで本研究では、図4.10(c)に示すように、ダクト要素をEdgeとして定義し、ダクト要素以外をすべてNodeとして定義する構想を提案することになりました。この方法により、冗長（じょうちょう）データを大幅に削減（さくげん）し、保存とクエリの効率を向上させることができます。IFCで定義された(b)の17個のエンティティと比較して(切换PPT)、(c)のグラフデータ構造ではわずか5個のエンティティに保存すればよい。(切换PPT)
接下来说明本研究提出的面向空调系统的IFC数据向图数据结构的转换方法，
如图4.10(a)所示的设备关系连接图，由于空调系统存在流向的定义，所以由图4.10(b)IFC定义的接续关系中，存在IfcDistributionPort，IfcRelNests, IfcRelConnectsPorts这样的实体专门对设备之间的接续关系进行定义。
如图4.11和4.12所示，在图数据库中提供了Node和Edge的定义，其中每一个node之间可以通过Edge来进行连接，同时Edge存在方向属性。所以这种存储方式非常利于对具备流动方向的空调系统进行结构化存储，因此本研究提出了一种将风管要素作为Edge的构想，如图4.10(c)所示，风管要素以外的全部被定义为Node，这样可以大大减少冗余数据，提高存储与查询效率。相比于b中的由IFC定义的17个实体，在c中的图数据结构中只需要将其保存为5个实体。

## Slide 39
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
4.2.2 An approach for converting IFC Data of HVAC System into graph Structure
Figure 4.13: Graph data structure for duct with more than two fittings
Notes: そして，一つのダクトが複数の継手に接続するケースを示します。図4.13(a)に示すように，先程の提案では，ダクトD1はエッジとして機能し，fitting F4とF1・F2・F3を接続できます。しかしこの場合，図4.13(b)に示すように，グラフデータベースにおいてダクトD1によって定義されるエッジはひとつだけではなくなる。このとき，始点が同一（いずれもF4）で，終点が異なる三つのエッジが生じ，それぞれF1，F2，F3へと接続されることになる。
接下来一个案例展现了一个风管连接多个fitting的情况，如图4.13(a)所示，在之前提出的方案中，风管D1可以充当Edge，将fitting F4与F1，F2,F3相连。但是这种情况下图数据库中由风管D1定义的Edge将不再仅有一条，如图4.13(b)所示，
此时会产生起始点相同(均为F4),终点不同的三条Edge，分别到F1,F2,F3。

## Slide 40
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
4.3 Programmatic workflow for constructing graph data structure of HVAC system
Figure 4.14: Process of data conversion from IFC data to graph data
Notes: 提案した空調システムIFCデータからグラフデータモデルへの変換構想によって、本研究では図4.14のフローチャートに従って変換処理のプログラムコードを実装しました
通过提出的空调系统IFC数据向图数据模型的转换构想，本研究通过图4.14的流程图完成了转换过程的程序代码。

## Slide 41
4. IFC-based HVAC system lightweighting and structural definition using multi-model database ArangoDB
Step 2. Proposal for separating geometric and semantic information in HVAC system based on IFC
IFCに基づいた空調システムにおける幾何情報とセマンティック情報を分離する提案
Development on a BIM‑based Lightweight Design
Solution for HVAC Systems
(BIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューション)
Notes: ここまでで，IFCに基づいた空調システムの幾何情報とセマンティック情報の分離を成功裏（せいこうり）に完了し，データのさらなる軽量化を実現しました。次に，Step ３に入って，ArangoDBに保存された空調システムのセマンティック情報を通じて，空調システムのクリティカルパスや圧力損失などの性能分析を行います。
到此，成功完成了基于IFC的空调系统的几何信息和语义信息的分离，实现了数据的进一步轻量化，接下来，将进入第三步，通过ArangoDB中保存的空调系统语义信息，实现对空调系统的关键路径、压力损失等性能分析。

## Slide 42
5. HVAC system analysis based on the graph data structure of ArangoDB
5.1 Definition and classification method of critical paths in HVAC systems
5.1.1 Description of critical paths in HVAC System
Figure 5.1: Layout of a typical ventilation system
Figure 5.2: Structural Description of Critical Paths
Notes: 空調システムにシステム分析を行う前に、空調システムにおける異なるレベルクリティカルパスの区分方法を把握しておく必要があります。図5.1に示すように、吹出口からAHUまでの距離、ならびに吹出口から最も近いティー継手またはクロス継手までの距離を計算することで、図5.2に示すような異なるレベルのクリティカルパスを定義しました。
在对空调系统进行系统分析之前，需要了解空调系统不同级别关键路径的划分方法。如图5.1所示，通过计算风口到AHU的距离，风口到最近的三通或四通的距离，可以获得如图5.2所示的不同级别的关键路径。

## Slide 43
5. HVAC system analysis based on the graph data structure of ArangoDB
Step 3. Visualization and system analysis of HVAC system models based on ArangoDB
ArangoDBに基づいた空調システムモデルの可視化とシステム分析
Development on a BIM‑based Lightweight Design
Solution for HVAC Systems
(BIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューション)
Notes: ArangoDBに事前に保存してある空調システムのセマンティック情報と、ArangoDBが提供する組込み（くみこみ）クエリ言語AQLを組み合わせることで、異なるレベルのクリティカルパスを取得する方法をプログラムとして実装できます。最終的なシステム分析結果はArangoDB自身で可視化できます。さらにその結果をWebGLベースの三次元インタフェースに渡すことで、ハイライト表示することができます。
通过ArangoDB事先已经保存好的空调系统的语义信息，结合ArangoDB提供的内置查询语言AQL，可以实现对不同级别关键路径的获取方法的编程实现。最终的系统分析结果可以通过ArangoDB自身进行可视化，并且可以将分析结果传递到基于WebGL的三维界面进行高亮显示。

## Slide 44
6. System implementation and case study
IFCに基づいた空調システムにおける幾何情報とセマンティック情報を分離する提案
Figure 6.6: MEP model of Shinryo Corporation Innovation Hub (Exported IFC file size: 744 MB)
Table 6.2: Results of separating geometric and semantic information using GLB and document
Notes: そして、具体的な事例を通じて先程の提案を検証します。本研究では、新菱冷熱工業株式会社が提供した実際の現場の大規模な空調システムのIFCデータ（総容量744MBメガバイト）を使用しました。提案する空調システムIFCデータ幾何情報とセマンティック情報を分離する方法によって、このシステムを複数のフロアやサブシステムに分割することができます。表6.2に示すように、そのうち4つのフロアと2つのサブシステムを例として示しました。結果として、元の744MBのIFC空調システムは、幾何情報をGLBへ、セマンティック情報をArangoDBのドキュメント構造へ変換することで、575.14MBのデータ削減（さくげん）を実現し、削減率は77.3%に達しました。
接下来通过具体的实例，对之前提出的方法进行验证。本研究使用新菱冷熱工業株式会社提供的一个真实现场的大规模空调系统IFC数据，总共大小为744MB。通过提出的空调系统IFC数据几何与语义信息分离方法，
可以将该系统划分为多个楼层和多个子系统，如表6.2所示，这里挑选了其中4个楼层和两个子系统的文件大小信息，可以看到，原始的744MB的IFC空调系统，通过几何信息转换为GLB，语义信息转换为Document，即ArangoDB的文档结构。实现了575.14MB的数据削减，削减率达到了77.3%。

## Slide 45
6. System implementation and case study
Figure 6.7: Comparative visualization of the same HVAC system using different tools
6.3 Lightweighting validation of large-scale HVAC systems based on IFC
(IFCに基づいた大規模空調システムの軽量化検証)
Notes: 次に、このシステムのIFCファイルとGLBファイルを、それぞれ現在主流のBIM可視化ツールであるBIMvisionと、本研究で開発したThree.jsベースの空調システムGLB可視化ツールにより表示を行いました。解析の結果として、従来のIFC可視化ツールBIMvisionでは、137秒をかかりましたが、私のシステムは118秒で表示することができました。この方法が大規模空調システムモデルの可視化効率の向上を確認しました。
之后将该系统的IFC文件和GLB文件分别通过当前主流BIM可视化工具BIMvision和本研究开发的基于Three.js的空调系统GLB可视化工具进行模型展示，实验结果显示，传统IFC可视化工具bimvision需要对该系统花费137秒进行可视化，而通过几何和语义拆分轻量化的加载方法，加载时间为118秒。证明了该方法能够有效提升大规模空调系统模型的可视化效率

## Slide 46
6. System implementation and case study
Figure 6.8: On-Demand loading of the 3FL Model Based on user requirement
(ユーザー要求に基づいた3FLモデルのオンデマンド読み込み)
6.3 Lightweighting validation of large-scale HVAC systems based on IFC
(IFCに基づいた大規模空調システムの軽量化検証)
Notes: 従来の可視化ツールは複雑な空調システム全体を一度に読み込むしかありませんが、本研究で提案する方法では、オンデマンドの読み込み仕組みを使うことで、初期画面からユーザーが指定したシステムやフロアだけを可視化することができます。これにより、大規模システムを初期に読み込む際のメモリ消費を減らすことができます。図6.8のように、初期画面で「3FL」をクリックすると、対応するGLBの幾何情報とArangoDBのセマンティック情報を読み込み、ユーザー要求に基づいた高速なロードを実現します。
相比于传统可视化工具只能加载单一的复杂空调系统，本研究提出的方法可以基于按需加载机制，在初始化界面时可视化用户指定的系统或楼层，这样可以减少初始加载大规模系统的计算机内存消耗。 如图6.8所示，通过初始化界面之间点击3FL，读取3FL对应的GLB几何信息与ArangoDB的语义信息，从而实现基于用户需求的快速加载。

## Slide 47
6. System implementation and case study
6.4 Validation of HVAC system analysis based on ArangoDB graph data
6.4.1 Analysis of a supply air system from Shinryo Corporation Innovation Hub
Figure 6.9: Duct systems on the second floor of Shinryo Innovation Hub (Case1))
Notes: さらに、ArangoDBに保存した空調システムのグラフデータを使ってシステム分析を行います。まず、図の示すように、新菱冷熱工業株式会社より提供された実際の現場空調設備システムの2フロア分のデータを選定しました。図の中では、赤色でハイライトされた送風システムが一つ選定されました。。これをCase1として、グラフデータに基づいたシステム分析の検証を進めていきます。
接下来对ArangoDB存储的空调系统图数据进行系统分析，首先选取了新菱冷熱工業株式会社提供的现场真实空调设备系统的2层楼数据，如图6.9所示。图中高亮选取了一个红色的送风系统，接下来将其作为Case1进行图数据系统分析验证。

## Slide 48
6. System implementation and case study
6.4.1 Analysis of a supply air system from Shinryo Corporation Innovation Hub
Figure 6.11: Visualization of Case 1 system in ArangoDB
Notes: この図は、選択された赤色送風システムのグラフモデル表示です。右下の拡大部分では、空調機AHUがノードとして、方向を持つダクトで定義されたエッジに沿って下流側の他の要素に探します。
该图为选中的红色送风系统的图模型展示，右下角放大区域可以看到送风机AHU作为Node沿着带有方向的风管定义的Edge找到下游的其他元素。

## Slide 49
6. System implementation and case study
6.4.1 Analysis of a supply air system from Shinryo Corporation Innovation Hub
Figure 6.12: Critical paths of different levels for Case 1 in ArangoDB
Notes: この図は、当該送風システムに対して異なるレベルのクリティカルパスを区分した結果を示しています。拡大部分では、選択された1つのチャンバーと、その下流側の圧力損失値を確認できました。
这张图显示对该送风系统进行不同等级关键路径划分的结果，放大区域可以看到选中的一个チャンバー，其下游两侧的压力损失值。

## Slide 50
6. System implementation and case study
6.4.1 Analysis of a supply air system from Shinryo Corporation Innovation Hub
Figure 6.13: Visualization of level 1 and level 2 critical paths in a Web3D scene
Notes: 抽出したクリティカルパスの見える化を実現しました。
最终关键路径的结果还可以传递到基于Web3D的三维界面进行高亮显示。

## Slide 51
6. System implementation and case study
6.4.2 Analysis of chilled water and cooling water systems
Figure 6.15: Water systems in a three-story building (Case2-5)
Notes: 新菱冷熱工業株式会社の現場データを分析すると同時に、図に示す空調冷水および冷却水システムについても同様の分析を行いました。このシステムは全体で4つのケースから構成されており、それぞれ冷水供給システム、冷水戻りシステム、冷却水供給システム、冷却水戻りシステム

## Slide 52
6. System implementation and case study
6.4.2 Analysis of chilled water and cooling water systems
Figure 6.16: Visualization of system and critical paths for Case 2 in ArangoDB
Notes: これらはCase2からCase5までの分析結果です
这些是case2到case5的分析结果

## Slide 53
6. System implementation and case study
6.4.2 Analysis of chilled water and cooling water systems
Figure 6.17: Visualization of system and critical paths for Case 3 in ArangoDB
Notes: 冷水戻りシステム

## Slide 54
6. System implementation and case study
6.4.2 Analysis of chilled water and cooling water systems
Figure 6.18: Visualization of system and critical paths for Case 4 in ArangoDB

## Slide 55
6. System implementation and case study
6.4.2 Analysis of chilled water and cooling water systems
Figure 6.19: Visualization of system and critical paths for Case 5 in ArangoDB

## Slide 56
6. System implementation and case study
6.4.4 Result and performance evaluation
Table 6.4: Comparison of numbers of objects for Case1 to 6
オブジェクト数の削減
Notes: 解析結果から、Case1からCase6までのIFCエンティティ数の合計値と、それに対応するグラフデータのエンティティ数の合計を比較することで、グラフデータではエンティティ数が著しく削減されていることが明らかとなりました。新菱冷熱工業株式会社のCase1を例にとると、1091個のエンティティが削減されており、すべてのケースにおいて平均削減率は70％以上となっています。
实验结果表明，通过case1到case6的IFC实体数量总和与对应的图数据的实体数量总和进行比较，可以看到实体数量在图数据中发生了显著的减少。以新菱冷熱工業株式会社的Case1为例，减少了1091个实体，所有的case平均削减率都在70%以上。
上面是case1到6的IFC总计，下面是图数据库数据，消减了多少。Case1可以详述，其他的case也消减了70%以上。

## Slide 57
空調システムにおける軽量型BIM設計ツールの開発に関する研究
BIMモデルはデータ量が大きく、表示に時間がかかる
大規模空調設計には高性能PCが不可欠
中小事務所や管理者には導入が難しい
研究内容
図１ 大規模で複雑な空調システム
（新菱冷熱工業株式会社）
Notes: 私の博士論文の研究テーマは「空調システムにおける軽量型BIM設計ツールの開発に関する研究」です。
既存のBIMソフトウェアは3次元ベースでモデルを作成しているため、ソフトウェアのデータ容量が膨大であり、BIMモデルの表示に時間がかかります。大規模で複雑な空調システム、例えば、（図１に示すように）新菱冷熱工業株式会社が提供した現場の大規模空調システムを設計する際に、パソコンの推奨メモリが64GB、ディスク空き容量が30GBとなっており、そのため、BIMソフトウェア導入のハードルが高くなっています。BIM設計事務所や施工会社にとっては、高性能パソコンの導入は可能ですが、小規模設計事務所や建物管理者にとっては、非常に厳しいと考えられています。

## Slide 58
6. System implementation and case study
Figure 6.22: Variation in query time with the increasing number of HVAC elements
Notes: 図6.22は、空調システムの要素数が増えるにつれて、システム分析に要するクエリ時間も増加することを示しています。また、従来のifcopenshellに基づくクエリ手法とArangoDBによるクエリ手法の比較を行った結果、同一の空調システムに対するシステム分析において、ArangoDBのクエリ時間はifcopenshellよりも著しく短く、より高い効率を示しました。
图6.22显示了随着空调系统要素数量的增加，系统分析所需要的查询时间也会相应增加。同时对传统基于ifcopenshell的查询方法与ArangoDB查询方法进行了时间比较，可以看到对同一个空调系统进行系统分析，ArangoDB所需的查询时间显著短于ifcopenshell，表现出更高的效率。

## Slide 59
7. Conclusion and future work
7.1 Conclusion
軽量化モデリング
(Step 1)
IFC
データ分離
(Step 2)
IfcSystem_1.glb
…
IfcBuildingStorey_1.glb
…
IfcSystem_2.glb
IfcSystem_n.glb
IfcBuildingStorey_1.glb
IfcBuildingStorey_1.glb
Geometry data
Semantic data
IfcSystem_1. doc
…
IfcBuildingStorey_1. doc
…
IfcSystem_2. doc
IfcSystem_n. doc
IfcBuildingStorey_1. doc
IfcBuildingStorey_1. doc
Document(ArangoDB)
Web3D
visualization
GLB
On-demand loading
グラフデータベースセマンティック分析
(Step 3)
1. Development of lightweight HVAC system design tool based on WebGL
3. Visualization and system analysis of HVAC system models based on ArangoDB
2. Proposal for separating geometric and semantic information in HVAC system based on IFC
Notes: 最後に結論です。本研究では、BIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューションを提案しました。このソリューションは、Web環境において空調システムの軽量化モデリングからデータ分離、さらにグラフデータベースセマンティック分析一体的に実現するもので、建築設備分野における軽量型BIM設計ツールを開発しました。
最后是结论。本研究提出了一个BIMに基づいた空調システムの軽量化設計ソリューション，在Web环境实现空调系统从軽量化モデリング到データ分離到グラフデータベースセマンティック分析的一体化解决方案，为建筑设备工程提供了一个高效且轻量的建模与分析方法

## Slide 60
7. Conclusion and future work
7.2 Future work
Figure 7.1: An integrated application of 3D city models and advertisements – PLATEAU AWARD 2023
Notes: 最後に今後の展望です。2023年12月16日に国土交通省が主催した「PLATEAU AWARD 2023」都市モデル開発コンテストにおいて、EASY GOという名前の、三次元都市モデルと広告を連動させたアプリケーションを開発しました。
最后是未来展望，在2023 年 12 月 16 国土交通省主办的“PLATEAU AWARD 2023”都市模型开发大赛中，开发了名为EASY GO的三维城市模型与广告联动应用

## Slide 61
7. Conclusion and future work
7.2 Future work
Figure 7.2: Simplified model based on LOD0
Figure 7.3: A texture-included model based on LOD1
Notes: このアプリケーションを開発する過程で、都市レベルの建築データをモバイル端末で可視化するために、本研究の軽量型空調システム設計ツールと同様のLOD切り替えの方法を採用しました。具体的には、材質を含まないモデルをLOD0、材質を含むモデルをLOD1と定義しました。
在开发该应用的过程中，为了实现城市级建筑数据在移动端的可视化，采取了与本研究轻量型空调系统设计工具相同的LOD切换策略，将无材质的模型定义为LOD0，包含材质的模型定义为LOD1。

## Slide 62
7. Conclusion and future work
7.2 Future work
Figure 7.4: The actual site of Sendai Station
Figure 7.5: Progressive LOD-based lightweight loading on mobile devices
Notes: このように、モバイル端末（iPadやiPhone）においてLOD技術を用いることで、近距離では材質を有するLOD1の建築モデルを読み込み、遠距離では材質なしのLOD0モデルを表示することが可能となりました。この方法により、モバイル端末上で大規模建築の読み込みを実現することができました。今後は、この手法をより複雑な建築、設備、さらには都市インフラの統合的応用に広げ、BIMとGISの融合技術をスマートシティやデジタルツインの構築において実践していくことを目指したいと考えています。
从而在移动端iPad或iPhone中通过LOD技术，在近距离加载具备材质的LOD1建筑模型，在远距离则显示无材质的LOD0模型。通过这种方法，实现了在移动端设备的大规模建筑加载。因此未来希望将该方法进一步扩展到更复杂的建筑、设备和城市基础设施一体化应用中，并尝试将BIM与GIS的融合技术在智慧城市与数字孪生建设中进行实践。

## Slide 63
Development on a BIM‑based Lightweight Design Solution for HVAC Systems
劉 瀛
（東北工業大学大学院）
2025年8月18日
空調システムにおける軽量型BIM設計
ツールの開発に関する研究
Notes: 以上でご清聴どうもありがとうございました。